Постановление Правительства Москвы от 22.08.2000 N 658 "Об утверждении Положения о зонах отдыха в г. Москве"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 06.07.2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2000 г. N 658

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗОНАХ ОТДЫХА В Г. МОСКВЕ

В целях улучшения организации и подготовки зон отдыха к летнему отдыху москвичей Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Положение о зонах отдыха в г. Москве, разработанное институтом "МосводоканалНИИпроект" Управления жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства по заказу Управления городского заказа (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Никольского Б.В.

Премьер Правительства Москвы

Ю.М. Лужков

Приложение

к постановлению Правительства

Москвы

от 22 августа 2000 г. N 658

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ИНСТИТУТ МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ"

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗОНАХ ОТДЫХА В Г. МОСКВЕ

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с распоряжением Премьера Правительства Москвы от 14.01.1999 N 27-РП "Об организации летнего отдыха москвичей в 1999 году" как регламентирующий, нормативно - правовой и сводно - информационный документ в дополнение к существующим нормативным актам и документам, действующим на территории г. Москвы и Российской Федерации. Положение может корректироваться и дополняться по мере совершенствования законодательной и нормативной базы, а также в соответствии с изменениями градостроительных условий.

1.2. Положение распространяется на зоны массового отдыха жителей г. Москвы, на территории которых имеются водные объекты, используемые для рекреационных и купальных целей.

1.3. Настоящее Положение не регламентирует юридический статус, организационно - правовой порядок образования загородных зон отдыха, которые будут определены специальным документом после принятия необходимых законодательных актов, регулирующих отношения Москвы и Московской области в сфере ведения земельным, лесным и водным фондами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Положение определяет систему зон отдыха, устанавливает категории зон отдыха; регламентирует состав, подчиненность и взаимодействие организаций, занимающихся их созданием и эксплуатацией, гигиенические и экологические требования и требования по эксплуатации и содержанию рекреационных водоемов. В документе также сведены существующие нормативные требования по благоустройству зон отдыха, контролю их санитарно - технического состояния и безопасности купания.

1.5. Положение предназначено для пользователей - балансодержателей зон отдыха, префектур административных округов и всех заинтересованных организаций, в т.ч. и проектных.

2. Нормативная база

В настоящем Положении приведены ссылки на следующие нормативные документы.

2.1. ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

2.2. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

2.3. Методические указания Мос МУ 2.1.4.001-99 "Осуществление государственного санитарно - эпидемиологического надзора за водопользованием населения г. Москвы". ЦГСЭН в г. Москве, 1999 г.

2.4. "Правила охраны жизни людей на воде в городе Москве", приложение N 2 к постановлению Правительства Москвы от 24.06.97 N 474 "Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах и Правил охраны жизни людей на воде в городе Москве".

2.5. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации пляжей N 479-64. УкрНИИ коммунальной гигиены, 1964 г.

2.6. СанПиН N 4630-88. Охрана поверхностных вод от загрязнения, Минздрав, 1990 г.

2.7. Закон города Москвы от 21.10.1998 N 26 "О регулировании градостроительной деятельности на территориях Природного комплекса города Москвы".

2.8. Закон города Москвы от 16.07.1997 N 34 "Об основах платного землепользования в г. Москве".

2.9. Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

2.10. Водный кодекс Российской Федерации.

2.11. Лесной кодекс Российской Федерации.

2.12. Земельный кодекс РСФСР.

2.13. ГОСТ 17.6.3.01-78. "Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов".

2.14. Положение об аренде участков лесного фонда Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.98 N 345 "Об утверждении Положения об аренде участков лесного фонда Российской Федерации".

2.15. Закон города Москвы от 05.05.99 N 17 "О защите зеленых насаждений".

2.16. Постановление Правительства Москвы и Московской области от 18 мая 1999 г. N 439-40 "О Положении о пригородных зеленых зонах г. Москвы и городов Московской области".

3. Общие положения

3.1. Зоной отдыха является участок озелененной территории или городского леса в черте города, выделенный и закрепленный в порядке, предусмотренном п. 5.4 настоящего Положения, соответствующим образом обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. В большинстве случаев в составе зоны отдыха имеется водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно - оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

3.2. Зоны отдыха в городе Москве разделяются на следующие категории:

- 1 - зоны отдыха на берегах р. Москвы и канала им. Москвы в черте города (с организованным купанием - категория 1К, без купания - 1БК);

- 2 - зоны отдыха на берегах водохранилищ в пригородной зоне (с купанием 2К), организационно - правовая форма деятельности регламентируется отдельным распорядительным документом, согласованным с Правительством Московской области;

- 3 - зоны отдыха с использованием для рекреации внутригородских водоемов (с купанием - категория 3К, без купания - 3БК);

- 4 - зоны отдыха в черте города без значительных водоемов (без купания);

- 5 - зоны микрорекреации (небольшие природные территории в окружении жилых массивов, обычно без купания - 5БК или с купанием - категория 5К).

3.3. Следует выделять и учитывать участки водных объектов, официально не являющиеся частью зоны отдыха, но используемые для несанкционированного купания. Использование этих участков должно контролироваться организацией, которая обеспечивает содержание и эксплуатацию территории, на которой расположен водный объект.

3.4. Зоны массового отдыха в зависимости от природных особенностей, размеров и посещаемости бывают: общегородского уровня (как правило - 1, 2 категории); окружного уровня (1, 3 категории); муниципального уровня (категория 5); ведомственные, что определяет набор требований к ним и финансовые потоки.

4. Юридический статус зон отдыха в г. Москве,

организационно - правовые формы их образования,

порядок использования имущества

4.1. Земельные участки, на территории которых расположены зоны отдыха г. Москвы, являются государственной собственностью:

- г. Москвы как субъекта Федерации - для зон отдыха в черте города;

- Российской Федерации - для зон отдыха на участках земель общегосударственного значения.

4.2. Расположенные в пределах зон отдыха водные объекты в зависимости от их типа относятся:

- к федеральной государственной собственности (категории 1, 2);

- к государственной собственности города Москвы как субъекта Федерации (категория 3);

- к муниципальной собственности (категория 5).

4.3. Предоставление земельных участков для устройства зон отдыха в черте города производится в порядке, установленном законодательством и иными городскими нормативными актами (пп. 2.7-2.16).

4.4. В случае, если зоны отдыха располагаются на участках лесного фонда или городских лесов, не входящих в лесной фонд, передача их в пользование и закрепление под зоны отдыха должны осуществляться также в порядке, установленном лесным законодательством (пп. 2.11, 2.13).

Закрепление земельных участков под зоны отдыха на территории лесного фонда лесопарковой защитной полосы (ЛПЗП) должно производиться совместным постановлением Правительства Москвы и Московской области.

4.5. Ответственными за функционирование зон отдыха являются пользователи - балансодержатели, определяемые префектами административных округов совместно с Управлением жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства (УЖКХиБ) Правительства Москвы, Москомприродой и государственным учреждением "Московское Городское Управление лесами" (ГУ МГУЛ). За пользователями - балансодержателями в порядке, установленном в пп. 4.3 и 4.4 настоящего Положения, закрепляются земельные участки, на которых располагается инфраструктура зоны отдыха.

4.6. Пользование участками зон отдыха и прилегающими к ним водными объектами осуществляется пользователями - балансодержателями зон отдыха в соответствии с документами, удостоверяющими право на землепользование, договором и лицензией на лесопользование, а также с лицензией и договором на специальное водопользование, оформленными в соответствии с существующими законодательными актами (2.10, 2.11).

В указанных документах должны быть оговорены требования по соблюдению режимов градостроительного регулирования, рационального природопользования и природоохраны.

4.7. Пользователями - балансодержателями зон отдыха в черте города, как правило, являются дирекции единого заказчика префектур административных округов или подразделения Московского городского управления лесами. Префектами административных округов в случае целесообразности, могут быть определены и другие пользователи - балансодержатели при соблюдении действующего законодательства и городских нормативных актов, регулирующих отношения собственности.

4.8. Пользователи - балансодержатели - арендаторы земельных участков зон отдыха, кроме участков лесного фонда, могут при согласии арендодателя передавать земельные участки в г. Москве в субаренду в порядке и на условиях, установленных законодательством и иными городскими нормативными актами. Арендаторы земельных участков зон отдыха (пользователи - балансодержатели), субарендаторы несут ответственность за целевое использование земель зоны отдыха, сохранность имущества и обеспечение режима зоны отдыха.

4.9. Пользователи - балансодержатели осуществляют пользование и распоряжение расположенными на территории зон отдыха зданиями, сооружениями и другим имуществом, находящимся в их ведении, за исключением речных гидросооружений - плотин, прудов, водосбросов, водосточных коллекторов, дождеприемных и смотровых колодцев, перепускных труб и т.д., эксплуатируемых Государственным унитарным предприятием (ГУП) "Мосводосток", Московским государственным предприятием (МГП) "Мосводоканал" или Федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП) "Управление канала им. Москвы". Пользователь - балансодержатель может передавать здания, сооружения и другое имущество, находящееся в его ведении, в аренду одновременно с передачей прав на пользование территорией и водным объектом зоны отдыха в порядке, предусмотренном законодательством и иными городскими нормативными актами.

4.10. Пользователь - балансодержатель составляет и передает на утверждение в префектуру и (или) районную Управу паспорт и правила эксплуатации зоны отдыха, в которых указываются юридический статус, категория, параметры зоны отдыха, виды ее рекреационного использования с учетом ближайшей перспективы, состав зданий и сооружений, перечисляются основные эксплуатационные мероприятия. Паспорт и правила эксплуатации подлежат согласованию с органами Госсанэпиднадзора, Москомприродой; ГУ МГУЛ - в случае, если зона отдыха расположена на участке лесного фонда; при наличии водного объекта - с Государственной инспекцией по маломерным судам, ФГУП "Управление канала им. Москвы", МОБВУ (Московско - Окское бассейновое водохозяйственное управление) или ГУП "Мосводосток". К составлению паспорта и правил эксплуатации зон отдыха при отсутствии проектной документации должны быть привлечены специализированные проектные и научно - исследовательские организации. Технические и экологические требования на проектирование и эксплуатацию водных объектов и водоохранных зон, входящих в состав территории зон отдыха, выдаются специализированными организациями (ГУП "Институт МосводоканалНИИпроект", НИиПИ Генплана г. Москвы) и согласовываются Москомприродой как специально уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

5. Организация, реконструкция и ликвидация зон отдыха

5.1. Существующие на момент ввода в действие настоящего Положения зоны отдыха подлежат организационному оформлению. При этом составляется обоснование и подготавливается пакет документов, включающий в себя паспорт зоны отдыха, оформление землепользования и водопользования, справки Бюро технической инвентаризации, материалы по строительству, благоустройству, финансированию, а также уставные документы юридических лиц - пользователей - балансодержателей; проводятся исследования качества воды.

5.2. Зона отдыха принимается в эксплуатацию специальной компетентной комиссией, состав которой определяется решением префекта административного округа. В состав комиссии включаются, кроме пользователя - балансодержателя, представители заинтересованных организаций - префектуры, районной Управы, Московско - Окского бассейнового водохозяйственного управления, центров Госсанэпиднадзора в г. Москве или в административных округах, ГУ МГУЛ, ГУП "Мосводосток", Государственной инспекции по маломерным судам, Москомприроды, Москомархитектуры, МГП "Мосводоканал" и др. В результате аттестации определяется юридический статус зоны отдыха и ее тип, соответствующий существующему положению и на перспективу.

5.3. В случае, если состояние зоны отдыха признано неудовлетворительным по результатам аттестации, производится ее природоохранная реконструкция. Реконструкция должна производиться по специально составленному проекту при наличии положительного заключения экологической экспертизы и исходно - разрешительной документации. Проект должен быть согласован в установленном порядке и утвержден префектом административного округа.

Порядок финансирования работ по реконструкции зон отдыха определен в разделе 13 настоящего Положения.

5.4. Создание новых зон отдыха производится по представлению префектур административных округов, согласованному с УЖКХиБ, Центром Госсанэпиднадзора в г. Москве, Москомархитектурой, Москомприродой и ГУ МГУЛ. В представлении определяется возможность и допустимость использования той или иной территории в качестве зоны отдыха. Решение о создании зон отдыха 1, 3 категорий (по классификации, установленной пунктом 3.2 настоящего Положения), принимается Правительством Москвы; а 4-5 категорий - префектами административных округов. На каждую вновь создаваемую зону отдыха должны быть оформлены в установленном порядке исходно - разрешительная документация, проект организации (реконструкции) зоны отдыха, на основании которых устанавливаются условия и режимы природопользования (возможность проведения планировочных работ, допустимая рекреационная нагрузка, функциональное зонирование территории, возможность возведения временных и капитальных строений, условия питьевого водоснабжения и канализования, организация автостоянок и т.д.). Только при наличии согласованной и утвержденной проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу, могут быть определены условия передачи права пользования зоной отдыха иным юридическим лицам (см. пп. 4.9 и 6.1), которые обязаны выполнять установленные условия природопользования без права их изменения.

5.5. Создание новых зон отдыха должно проводиться в соответствии с действующими нормативами федерального и городского уровня, Генеральным планом развития города и требованиями функционального, строительного и ландшафтного зонирования; перспективным планом сохранения и развития Природного комплекса города.

Зоны отдыха создаются только на территориях с режимом градостроительной деятельности, допускающим подобное использование территории Природного комплекса в соответствии с Законом города Москвы от 21.10.1998 N 26 "О регулировании градостроительной деятельности на территориях Природного комплекса города Москвы" и Лесным кодексом Российской Федерации.

5.6. Ликвидация зоны отдыха должна осуществляться на основании соответствующих заключений и актов проверок органов санитарно - эпидемиологического, экологического и технического контроля, иных заинтересованных служб, заключений государственного учреждения "Московское городское управление лесами" по фактам лесонарушений, по представлению Комплекса городского хозяйства, согласованному с Департаментом государственного и муниципального имущества города Москвы, ЦГСЭН в г. Москве, Москомархитектурой и Москомприродой. Основанием к ликвидации зоны отдыха является невозможность обеспечения удовлетворительного санитарно - экологического состояния зоны отдыха или принятое решение по использованию территории зоны отдыха для других целей. Решение о ликвидации зон отдыха 1, 3 категорий (по классификации, установленной пунктом 3.2 настоящего Положения) принимается Правительством Москвы, а 4-5 категорий - префектами административных округов.

6. Определение эксплуатирующей организации,

ответственность и подчиненность при осуществлении

эксплуатационных мероприятий.

Взаимодействие различных служб города

6.1. Эксплуатация зоны отдыха осуществляется соответствующим подразделением пользователя - балансодержателя или юридическим лицом, осуществляющим пользование зоной отдыха на правах аренды.

6.2. Ответственным за состояние зоны отдыха является пользователь - балансодержатель, а также эксплуатирующая организация в рамках, определенных положением об эксплуатирующем зону отдыха подразделении или договором аренды зоны отдыха юридическим лицом и договором на эксплуатацию зоны отдыха, заключаемым пользователем - балансодержателем зоны отдыха на основе конкурсного отбора, проводимого в соответствии с установленным порядком (постановление Правительства Москвы от 07.06.2000 N 417 "О мерах по совершенствованию практики размещения городского заказа в отраслях Комплекса городского хозяйства").

6.3. Пользователи - балансодержатели зон отдыха в части, касающейся эксплуатации пляжных зон с очисткой водной акватории, находятся в оперативном подчинении Комплекса городского хозяйства Правительства Москвы и префектур административных округов.

6.4. УЖКХиБ организует и координирует мероприятия на водных объектах в рамках эксплуатационных регламентов.

6.5. Эксплуатационные мероприятия, помимо обязательных мероприятий, связанных с функционированием зоны отдыха и обслуживанием отдыхающих, должны включать работы по поддержанию необходимого уровня санитарно - экологического благополучия, благоустройства и безопасности зоны отдыха, определяемого в соответствии с нормативами и пп. 2.7-16 настоящего Положения. Они могут быть постоянными и разовыми, например приуроченными к открытию летнего сезона. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в соответствии с правилами эксплуатации (постоянные) и по указанию вышестоящих органов (разовые).

Проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту на территории зон отдыха, расположенных на участках лесного фонда, подлежат обязательному согласованию с ГУ МГУЛ. Указанные работы должны производиться без ущерба для леса.

6.6. Пользователь - балансодержатель зоны отдыха организует ежегодные работы по очистке дна, акватории и пляжа с привлечением организаций, имеющих лицензию на проведение таких работ на договорной основе.

6.7. В случае, если водный объект полностью расположен на территории зоны отдыха, его эксплуатация осуществляется пользователем - балансодержателем зоны отдыха, кроме гидротехнических сооружений, указанных в п. 4.9. Затраты на эксплуатацию водоема должны быть предусмотрены в составе затрат на эксплуатацию зоны отдыха.

Независимо от принадлежности зоны отдыха проведение работ на гидротехнических сооружениях возлагается на организацию, осуществляющую их эксплуатацию (Государственное унитарное предприятие "Мосводосток" и Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление канала им. Москвы").

6.8. Контролирующие организации и службы города (Центр Госсанэпиднадзора, Объединение административно - технических инспекций, Госинспекция по маломерным судам, Москомприрода, ГУ МГУЛ и др.) в рамках предоставленных им полномочий осуществляют контроль за состоянием, содержанием, функционированием зон отдыха и элементов природного комплекса на ее территории в соответствии с действующими нормами и правилами, предъявляемыми к данной категории объекта. Выявленные нарушения актируются и направляются в эксплуатирующие зоны отдыха организации и в копии - в УЖКХиБ, территориальные органы исполнительной власти и Комплекс городского хозяйства Правительства Москвы.

7. Требования к размещению, рекреационному использованию

и уровню благоустройства зон отдыха

7.1. Возможность использования территории Природного комплекса для размещения зон отдыха определяется установленным для данной территории режимом градостроительного регулирования в соответствии с Законом города Москвы от 21.10.1998 N 26 "О регулировании градостроительной деятельности на территории Природного комплекса г. Москвы" (п. 2.7), Лесным кодексом Российской Федерации (п. 2.11) и другими законодательными актами.

Использование территорий Природного комплекса для размещения зон отдыха, определение их предельной вместимости с учетом допустимых рекреационных нагрузок, виды рекреационного использования и уровень благоустройства должны решаться в каждом конкретном случае путем обязательного согласования заданий на проектирование и правил эксплуатации зон отдыха с Москомприродой, НИиПИ Генплана г. Москвы, Центром Госсанэпиднадзора в г. Москве или центрами Госсанэпиднадзора в административных округах.

Размещение зон отдыха на территориях лесного фонда должно учитывать особенности леса и допустимую нагрузку на лес посетителей зоны отдыха при обязательном согласовании с ГУ МГУЛ.

7.2. В зонах отдыха допускаются следующие виды рекреационного использования: купание, катание на плавсредствах, водный спорт, моржевание, спортивные игры, катание на лыжах и коньках, конный спорт и аттракционы. Предпочтительно многоцелевое использование зон отдыха в течение круглого года. Направления рекреационного использования зависят от типа зоны отдыха, категории территории Природного комплекса, вида водоема, природных условий и др., устанавливаются при организационном оформлении зоны отдыха и фиксируются в паспорте зоны отдыха.

7.3. При определении вида рекреационного использования исходят из допустимой рекреационной нагрузки на природный объект, определяемой в соответствии с нормативными документами (пп. 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.11).

7.4. Для устройства зон отдыха категории 3К и 5К рекомендуются водоемы площадью более 10 га, расположенные на озелененных территориях. При этом длина береговой линии пляжа должна быть не более 1/20 суммарной береговой линии водоема. Зоны отдыха категории 5К допускается устраивать на водоемах меньшей площади (до 3 га). Ориентировочная длина береговой линии, площади пляжей и допустимая рекреационная нагрузка для малых водоемов, подсчитанные в соответствии с требованиями п. 2.2, приведены в табл. 1.

Таблица 1

┌────────┬───────────────────┬──────────┬─────────────┐

│Площадь │Рекомендуемая длина│Площадь   │Число        │

│зеркала,│береговой полосы   │территории│купающихся   │

│га      │пляжа, м           │пляжа, га │одновременно,│

│        │                   │          │чел.         │

├────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┤

│  10    │      60           │  0,20    │   240       │

│   5    │      40           │  0,13    │   160       │

│   3    │      30           │  0,10    │   120       │

└────────┴───────────────────┴──────────┴─────────────┘

7.5. Основные требования к рекреационному благоустройству зон отдыха регламентируются нормативными документами (см. пп. 2.1, 2.2, 2.6). Схема предъявления требований для зон отдыха различных категорий приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Кате- гория зоны отдыха | Нали- чие торго- вой точки | Наличие питье- вого водо- снабже- ния | Нали- чие туале- тов | Ка- бинки для пере- оде- вания | Авто- стоян- ки | Мусор- ные конте- йнеры | Спаса- тельные службы | Меди- цин- ское обслу- жива- ние | Душ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1К | + | + | + | + | 200 м от границ з/о | + | с/ станц. | + | + |
|  | 1БК | необя- зат. | - | + | - | -"- | + | - | - | - |
| 2 | 2К | + | + | + | + | -"- | + | с/стан. | + | + |
| 3 | 3К | необя- зат. | + | + | + | 100 м от границ з/о | + | с/ станц. | + | + |
|  | 3БК | - | - | + | - | -"- | + | - | - | - |
| 4 | 4 | - | - | + | - | 50 м от границ з/о | + | - | - | - |
| 5 | 5К | - | необя- зат. | + | не- обя- зат. | необя- зат. | + | с/ станц. | + | не- обя- зат. |
|  | 5БК | - | - | + | - | - | + | - | - | - |

Примечание. Устройство выгребных туалетов не допускается, рекомендуется при невозможности подключения к централизованной канализации установка биотуалетов или применение систем биоочистки фекальных вод.

7.6. Принятые к эксплуатации зоны отдыха с купанием (категории 1К, 3К, 5К) должны быть оснащены медицинским пунктом, размещенным в отдельном помещении (желательно рядом со спасательной станцией), площадью не менее 12 кв. м, имеющие достаточное естественное освещение, туалет, водопровод, меблированы 1 столом, 3 стульями, топчаном (кушеткой) высотой 50 см, с лежанкой размером 200 х 70 см. Обозначение медицинского пункта "красный крест на белом фоне" или надпись "Медпункт". Около медицинского пункта должно быть обозначенное место парковки санитарного транспорта. Администрация зон отдыха и милиция должны обеспечить беспрепятственный въезд и перемещение по территории зоны отдыха автомашин скорой медицинской помощи.

Медицинское оснащение (медикаменты, перевязочный материал, медицинская аппаратура и др.) и медицинский персонал предоставляются на время купального сезона Управлением здравоохранения административного округа по принадлежности на бюджетной основе в городские и муниципальные зоны отдыха и на хозрасчетной основе в арендованные по поручению префектуры в установленном порядке.

7.7. Уровень благоустройства зон отдыха зависит от типа зоны, установленных видов рекреационного использования и соответствующих им требований, включая Правила охраны жизни людей на воде в г. Москве (приложение N 2 к постановлению Правительства Москвы от 24.06.97 N 474), и фиксируется в паспорте зоны отдыха и правилах ее эксплуатации (приложение N 2).

8. Требования к санитарно - экологическому состоянию

и инженерному обустройству зон отдыха

8.1. Использование территории Природного комплекса под зоны отдыха определяется проектными материалами с оценкой воздействия на окружающую среду и предложением мероприятий по сохранению и восстановлению природной составляющей ландшафта на территории зоны отдыха.

8.2. Территория зоны отдыха должна иметь инженерное обустройство, включающее: организацию сбора и отведения поверхностного стока (водостоки, перепускные трубы, дренажи, противооползневые сооружения), предотвращающую попадание загрязненного поверхностного стока в водоем; водоснабжение и водоотведение; сбор и удаление мусора. Мероприятия по инженерной подготовке определяются проектом в соответствии с действующими нормативными документами (см. п. 2.5 и п. 7.5 настоящего Положения).

8.3. В целях экологической реабилитации Природного комплекса и обеспечения выполнения прибрежной полосой водозащитных функций необходимо выполнение следующих требований: максимальное сохранение травяного покрова, древесно - кустарниковой и прибрежной растительности, площадь непокрытой растительностью территории не должна превышать 20% от общей площади зоны отдыха; во избежание вытаптывания травяного покрова сеть пешеходных дорожек должна быть рационально спланирована и иметь проницаемое покрытие; озеленение зон отдыха должно выполнять ландшафтные и водозащитные функции; озеленение должно проводиться и поддерживаться по берегам водоема (берегоукрепительный пояс), по склонам долин и котловин оврагов (склоновые водозадерживающие пояса - илофильтры), на оползневых и эродирующих склонах, в оврагах и балках; разведение костров должно быть разрешено только на специально отведенных и оборудованных площадках; выгул собак на территории пляжа строго запрещается.

8.4. На территории зоны отдыха не допускается скопление загрязняющих веществ и мусора. Утилизация мусора и отходов должна производиться своевременно специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию на данный вид деятельности, на основании договора. В штатном расписании эксплуатирующей организации необходимо предусмотреть персонал для уборки территории зоны отдыха.

9. Требования к качеству воды водных объектов

9.1. Требования к качеству воды и состоянию водных объектов зон отдыха определяются действующими санитарными нормами и правилами и государственными стандартами в зависимости от вида их рекреационного пользования (см. пп. 2.5, 2.6).

9.2. Водоем включается в паспорт зоны отдыха как купальный в случае, если в многолетнем разрезе (в среднем) не менее 70% периода купального сезона он пригоден для купания по качеству воды.

9.3. При аттестации водоемов в качестве купальных качество воды в них оценивается в соответствии с СанПиН N 4630-88. Аттестации должен предшествовать период измерений контролируемых показателей продолжительностью не менее 1 месяца перед или во время купального сезона.

Примечание. С разрешения санитарных органов допускается временное использование для купания неаттестованных водоемов, если по качеству воды они отвечают требованиям действующей нормативной документации (см. п. 2.3).

9.4. Решение о характере рекреационного использования водного объекта в случае невозможности обеспечения всех требований, предъявляемых к купальному водоему, принимается префектурой административного округа по согласованию с территориальной службой Госсанэпиднадзора.

9.5. Превышение нормативных показателей качества воды по микробному загрязнению делает невозможным использование водоема для купания на период выяснения и устранения причин ухудшения качества воды.

9.6. Водоемы, потенциально пригодные для купания, но не удовлетворяющие необходимым требованиям по качеству воды, могут быть подвергнуты природоохранной реконструкции в целях оздоровления с доведением качества воды в них до требований, предъявляемых СанПиН N 4630-88. Для оздоровления применяются следующие мероприятия: изоляция водоема на период купального сезона от поступающих в водоем загрязненных вод с направлением их в обход водоема; очистка или обеззараживание питающих водоем вод; очистка водоема от загрязненных донных отложений; активизация в пределах акватории водоема водоочищающих процессов. После реконструкции водоем подвергается аттестации, подтверждающей возможность купания в нем.

Использование водоема для купания в период реконструкции не допускается.

10. Требования к охране и безопасности отдыхающих

10.1. Требования к безопасности пользования зонами отдыха состоят из: требований к безопасности пользования водными объектами (купание, катание на лодках, катание на коньках, лыжах, рыбная ловля и т.п.); требований к безопасности, связанных с состоянием подпорных гидротехнических сооружений на водных объектах; требований к безопасности на территории зоны отдыха (пожарная безопасность, надежность строительных конструкций, отсутствие опасных геологических процессов и т.п.).

10.2. Требования к безопасности на территории зоны отдыха регламентируются общими для Москвы нормативами и не имеют какой-либо существенной специфики.

10.3. Выполнение требований к безопасности гидротехнических сооружений обеспечивается соблюдением строительных норм и правил.

10.4. Требования к безопасности пользования водными объектами регламентируются Правилами охраны жизни людей на воде в городе Москве (приложение N 2 к постановлению Правительства Москвы от 24.06.97 N 474), которые следует соблюдать при пользовании зонами отдыха. Эти правила содержат общие положения, требования к пляжам, меры по обеспечению безопасности населения на пляжах и в других местах массового отдыха на водоемах, меры безопасности при пользовании паромными переправами и наплавными мостами, меры безопасности на льду, меры безопасности при производстве работ по выемке грунта и выколке льда, а также знаки безопасности на воде. Правилами предусматривается, что на период купального сезона владельцы пляжей совместно с Московской городской поисково - спасательной службой (МГПСС) организуют развертывание на пляжах спасательных станций и постов с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивают дежурство спасателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на воде. Здания, сооружения и территория спасательных станций закреплены за МГПСС специальным распоряжением Мэра Москвы от 30.01.98 N 69-РМ "О совершенствовании деятельности Московской городской поисково - спасательной службы и государственной инспекции по маломерным судам г. Москвы".

10.5. В период эксплуатации зон отдыха необходимо предусмотреть контроль за охраной территорий со стороны муниципальной милиции.

11. Контроль за санитарно - экологическим состоянием,

благоустройством и безопасностью зон отдыха

11.1. Контроль за состоянием зон отдыха производят следующие организации: Центр Госсанэпиднадзора в г. Москвы и центры Госсанэпиднадзора в административных округах - за санитарным состоянием, содержанием территорий зон отдыха и качеством воды в водных объектах; Москомприрода - за экологическим состоянием и соблюдением установленных проектом условий природопользования; Государственная инспекция по маломерным судам - за соблюдением правил охраны жизни людей на воде; Объединение административно - технических инспекций - за состоянием гидротехнических сооружений и инженерной подготовки территории, объектов внешнего благоустройства и соблюдением нормативных актов в процессе деятельности; ГУ МГУЛ - за состоянием зон отдыха на территориях лесного фонда.

11.2. Ежегодно при подготовке к летнему сезону осуществляется приемка зоны отдыха комиссией, назначаемой префектурой административного округа. По результатам освидетельствования составляется акт, подтверждающий готовность зоны отдыха к летнему сезону. При выявлении нарушений предъявляются требования по проведению соответствующих эксплуатационных мероприятий (включая текущий ремонт), составляются соответствующие предписания с направлением копий в префектуру и УЖКХиБ.

11.3. Качество воды в купальных водоемах контролируется эксплуатирующей организацией. Контроль должен быть организован за месяц до начала купального сезона и в период самого сезона. Для проведения соответствующих исследований воды по химическим и бактериологическим показателям привлекаются аккредитованные лаборатории. Перед открытием зоны отдыха объем лабораторного контроля включает следующие показатели: плавающие примеси, запах, окраска, мутность, рН, БПК, ХПК, растворенный кислород, азот аммиака, нитраты, нитриты, железо, кадмий, никель, хром шестивалентный, нефтепродукты, ПАВ, число лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП), термотолерантных колиформ бактерий, колифаги в 1 куб. дм, количество жизнеспособных яиц гельминтов в 1 куб. дм. В период рекреационного использования контроль осуществляется по следующим показателям:

- плавающие примеси, запах, мутность, рН, БПК; число лактозоположительных кишечных палочек, число термотолерантных колиформных бактерий, колифаги в 1 куб. дм. (Перечень контролируемых показателей и регламент отбора проб определяется нормативным документом (см. пп. 2.3, 2.6) и приведен в приложении N 1.)

11.4. Частота отбора проб устанавливается по согласованию ЦГСЭН в административных округах, но не менее 2 раз в месяц в период купального сезона. Определение числа термотолерантных колиформных бактерий и колифагов проводится не менее 4 раз в месяц. Экологический биомониторинг за контаминацией вибрионами воды водоемов проводится ЦГСЭН в административных округах 2 раза в месяц в период с мая по октябрь.

11.5. При превышении в пробе воды содержания термотолерантных бактерий или колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. Одновременно проводится определение количества азота, аммиака, нитратов и нитритов. Для решения вопроса о необходимости проведения оздоровительных мероприятий или закрытия пляжа проводятся исследования проб на содержание патогенных бактерий кишечной группы или энтеровирусов.

11.6. Перед открытием зон отдыха ЦГСЭН в административных округах проводится радиологический, химический и бактериологический контроль песка.

12. Финансирование расходов по эксплуатации зон отдыха

12.1. Финансирование расходов по эксплуатации зон отдыха, находящихся на балансе заказчиков работ по благоустройству зон отдыха - районных Управ и префектур административных округов, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на содержание объектов внешнего благоустройства. Расходы по благоустройству зон отдыха, находящихся на балансе ведомственных организаций, не подлежат финансированию за счет средств бюджета города.

12.2. Дополнительным источником средств для финансирования расходов на эксплуатацию является взимание платы с граждан за пользование объектами и инвентарем зоны отдыха.

12.3. На финансирование расходов по благоустройству зон отдыха должны привлекаться средства целевых бюджетных фондов развития территорий административных округов и районов г. Москвы.

12.4. Средства на эксплуатацию и содержание зоны отдыха выделяются заказчикам работ в соответствии с нормативно - распорядительными документами Правительства Москвы, регламентирующими порядок финансирования указанных расходов.

12.5. В составе расходов по эксплуатации зон отдыха должно быть предусмотрено финансирование работ по дополнительному уходу за лесными насаждениями в зонах отдыха, размещенных на территориях лесного фонда.

13. Инвестирование мероприятий по созданию, реконструкции

и благоустройству зон отдыха

13.1. Инвестором по выполнению работ по созданию, реконструкции и благоустройству зон отдыха является Управление экономической, научно - технической и промышленной политики в строительной отрасли. Инвестирование осуществляется на основании обоснованной заявки, подаваемой заказчиком в Управление экономической, научно - технической и промышленной политики в строительной отрасли Правительства Москвы. Инвестирование производится в соответствии с годовыми инвестиционными программами, согласованными с проектными и подрядными организациями, в пределах лимитов капитальных вложений, выделенных Управлению экономической, научно - технической и промышленной политики в строительной отрасли Правительства Москвы.

13.2. Выделение средств из городского бюджета на реконструкцию зон отдыха и расширение сети купальных водоемов может производиться на основании Закона города Москвы от 10.02.1999 N 5 "О ставках и льготах по плате за пользование водными объектами" из сумм платежей за пользование водными объектами в бюджет города Москвы в соответствии с общегородской программой.

13.3. Возможно использование средств на восстановление водных объектов, получаемых от платы за пользование водными объектами, поступающей в федеральный бюджет (для водных объектов, находящихся в федеральной собственности). Эти средства могут использоваться для целей, связанных с рациональным использованием и охраной водных объектов, имеющих федеральное значение (р. Москва, Химкинское водохранилище, Пироговское водохранилище, Косинские озера и пр.), по решению и в порядке, установленном водным законодательством Российской Федерации в соответствии с федеральными программами по комплексному использованию и охране окружающей среды.

13.4. В качестве дополнительных средств для инвестиций привлекаются средства целевого бюджетного экологического фонда, а также средства инвесторов в соответствии с Законом города Москвы от 22.12.1999 N 39 "О ставках и льготах по налогу на прибыль".

Приложение N 1

к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ

КУПАЛЬНЫХ ВОДОЕМОВ

| N п/п | Контролируемый показатель | Ед. | К-во изме- рений в месяц | К-во проб воды в 1 изме- рен. | Допусти- мое значение показате- ля по СанПиН 4630-88 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Плавающие примеси | - | 2,4 <*> | 5 | Отсут- ствие |  |
| 2 | Запахи | балл | 2-4 | 2 | 2 |  |
| 3 | Мутность | мг/л | 2-4 | 2 | Не должна увеличи- ваться более чем на 0,75 относи- тельно фонового значения |  |
| 4 | Окраска | Высота стол- бика воды, см | 2-4 | 2 | 10 |  |
| 5 | Водородный показатель | рН | 2-4 | 2 | 6,5-8,5 |  |
| 6 | Растворенный кислород, не менее | мг О2/л | 2-4 | 5 | 4 |  |
| 7 | БПК полное БПК 5 |  | 2-4 | 5 | 6 - |  |
| 8 | ХПК |  | 2-4 | 5 | 30 |  |
| 9 | Возбудители заболеваний | к-во в 1 куб. дм | - <*> | 5 | Отсут- ствие | Анализ. при ЛПК более 10000 |
| 10 | Лактоположительные кишечные палочки (ЛКП) | к-во в 1 куб. дм | 4 | 5 | 5000 | Допустимое значение ЛКП 10000 принимает- ся при отсутствии возбудите- лей забо- левания |
| 11 | Термотолерантные колиформы бактерий | к-во в 1 куб. дм | 4 | 5 | 1000 |  |
| 12 | Колифаги | к-во в 1 куб. дм | 4 | 5 | 100 |  |
| 13 | Жизнеспособные яйца гельминтов | к-во в 1 куб. дм | 2-4 | 5 | Отсут- ствие |  |
| Химические вещества |
| 14 | Аммиак | -"- | 2-4 | 2 | 2,0 |  |
| 15 | Железо | -"- | 2 | 5 | 0,3 | Допустимое значение Fe - 0,5 мг/куб. дм применяет- ся при фоновом значении Fe +- 0,20 (по ГН 2.1 5.689-98) |
| 16 | Кадмий | -"- | 2 | 2 | 0,001 |  |
| 17 | Нефтепродукты | -"- | 2 | 5 | 0,3 |  |
| 18 | Никель | -"- | 1 | 1 | 0,1 |  |
| 19 | Нитраты | -"- | 2-4 | 1 | 45,0 |  |
| 20 | Нитриты | -"- | 2-4 | 1 | 3,3 |  |
| 21 | Фенол | -"- | 2 | 1 | 0,001 |  |
| 22 | Хром (+6) |  | 2 | 1 | 0,05 |  |
| 23 | Цианиды |  | 1 | 1 | 0,1 |  |

--------------------------------

<*> Четырехкратное измерение в месяц производится при аттестации водоема в качестве купального.

Приложение N 2

к Положению

(Типовая форма)

Утверждаю:

Префект административного

округа

________________________

(Ф.И.О.)

________________________

(подпись)

"___" ___________ 200_ г.

ПАСПОРТ

ЗОНЫ ОТДЫХА

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Административный округ _______________________

Дата составления  "___" ______________ 200_ г.

______________________________________________

Согласовано:                            Согласовано:

Начальник ГИМС г. Москвы                Главный врач

центра Санэпиднадзора

административного округа

_______________________                 _______________________

(Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.)

_______________________                 _______________________

(подпись)                               (подпись)

"___" _________ 200_ г.                 "___" _________ 200_ г.

Согласовано:                            Согласовано:

Начальник ГУ МГУЛ                       Председатель

Москомприроды

______________________                  ______________________

(Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.)

_______________________                 ______________________

(подпись)                               (подпись)

"___" ________ 200_ г.                 "___" _________ 200_ г.

I. Общие сведения

1. Полное наименование объекта ________________________________

__________________________________________________________________

2. Назначение    объекта    (категория    зоны   отдыха,   виды

рекреационного использования) ____________________________________

__________________________________________________________________

3. Пользователь  -  балансодержатель,  вид  права  на   объект,

юридический адрес, телефон, Ф.И.О. и должность руководителя ______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Ф.И.О.  и  должность ответственного за объект лица,  телефон

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Местонахождение   объекта (административный округ,  почтовый

адрес, телефон) __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Организован по распоряжению (решению) ______________________

__________________________________________________________________

дата __________ N распоряжения (решения) _________________________

7. Наличие разрешительной документации на использование объекта

_________________, регистрационный N _______, дата выдачи _______,

кем выдана ____________________, срок ____________________________

8. Наличие земельного отвода _________________________________,

линейные размеры участка:

- длина ___________ м

- ширина___________ м

- площадь участка ________ (прилагается копия

земельного плана)

Отвод произведен ______________________________________________

__________________________________________________________________

дата выдачи документации ______________________________________

проведена перерегистрация (кем, когда, на какой срок) _________

__________________________________________________________________

9. Наличие лицензии на водопользование ________________________

Государственный регистрационный номер:

серия ______________________

номер ______________________

Вид лицензии __________________________________________________

Дата государственной регистрации ______________________________

Срок окончания действия лицензии ______________________________

Организация, выдавшая лицензию ________________________________

10. Наличие договора на пользование водными объектами:

Дата госрегистрации договора __________________________________

Срок окончания действия договора ______________________________

Орган исполнительной власти, заключивший договор ______________

__________________________________________________________________

Целевое назначение использования водного объекта ______________

__________________________________________________________________

11. Наличие  договора  и  лицензии  на лесопользование (для зон

отдыха на территории лесного фонда) ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Наличие, тип и состояние ограждения территории ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13. Удаленность от транспортных магистралей и пунктов остановок

транспорта _______________________________________________________

__________________________________________________________________

14. Удобство подъезда и подхода к объекту _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

15. Наличие и обустройство площадки для стоянки автотранспорта

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

16. Нахождение   в   пределах   объекта  линий электропередачи,

подводных  переходов   линий    энерготеплосети,      газо-      и

топливопроводников, линий связи и пр. ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

II. Состояние территории, береговых сооружений;

обустройство зоны отдыха

1. Категория  территории  Природного   комплекса,  на   которой

расположена зона отдыха __________________________________________

Наличие установленных границ территории с  различными  режимами

градостроительного использования (проектируемые,  вынесенные, даты

выдачи соответствующих документов) _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Характеристика территории:

- рельеф   (расчлененность,   наличие   оползневых    участков,

размываемых оврагов, заболоченных участков) ______________________

__________________________________________________________________

- водосбор (общий уклон, направление стока поверхностных вод) _

__________________________________________________________________

- почвенно - растительный покров (наличие вытоптанных участков,

водоохранное озеленение) _________________________________________

__________________________________________________________________

- инженерная     подготовка     территории      (водоотведение,

противоэрозионные   и   водозащитные   мероприятия,   обустройство

водовыпусков,  организованная   дорожно   -   транспортная   сеть)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Характеристика береговой черты:

- тип и состояние крепления откосов ___________________________

- наличие   подмываемых   участков   и  участков  с  нарушенным

креплением ___________________________________________________.

4. Площади  функциональных зон,  общая рекреационная нагрузка и

по функциональным зонам __________________________________________

__________________________________________________________________

5. Наземные сооружения:

а) павильоны для отдыха _______________________________________

б) кабины - раздевалки ________________________________________

в) навесы, тенты, зонты _______________________________________

г) скамьи, столы ______________________________________________

д) лежаки _____________________________________________________

е) помещения для хранения пляжного инвентаря __________________

__________________________________________________________________

ж) помещение для хранения  спортивного  инвентаря  (виндсерфов,

водных велосипедов и пр.) ________________________________________

__________________________________________________________________

з) спортивно - оздоровительные и игровые площадки _____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

и) детские малогабаритные игровые сооружения (качели,  карусели

и пр.) ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

к) наличие сигнальных и осветительных мачт ____________________

__________________________________________________________________

л) наличие наблюдательных вышек _______________________________

III. Обустройство, состояние акватории,

гидротехнических и плавучих сооружений

1. Название и тип водного объекта (река,  озеро, водохранилище,

пруд: пойменный, русловой, верховой, обособленный) _______________

__________________________________________________________________

2. Наличие   и   характеристика   гидротехнических   сооружений

(плотины, водосбросы, водовыпуски, колодцы): _____________________

- техническое состояние _______________________________________

__________________________________________________________________

- характеристики    основных    эксплуатационных    регламентов

(промывки, санитарные попуски, паводковые сбросы, дноуглубления)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- наличие ограждения водосбросов и водовыпусков _______________

__________________________________________________________________

3. Характер    питания   (для   прудов:   проточный,   сточный,

бессточный, с искусственной подпиткой): __________________________

- кратность водообмена ________________________________________

- источник и расход подпитки __________________________________

__________________________________________________________________

4. Границы используемой акватории, рельеф дна и характер донных

отложений ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прилагается выкопировка из карты глубин в пределах акватории)

5. Соответствие  акватории требованиям размещения зон массового

отдыха населения:

а) расстояние от мест выпуска сточных вод ____________________

б) расстояние   от   портовых,   гидротехнических   сооружений,

нефтеналивных приспособлений _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

в) максимальная  загрузка   на   пляжную   зону   и   акваторию

(количество отдыхающих) __________________________________________

6. Наличие и техническое состояние:

а) купален ____________________________________________________

б) мостков ____________________________________________________

в) трапов _____________________________________________________

г) плотов _____________________________________________________

д) вышек для прыжков в воду ___________________________________

е) места для купания детей и не умеющих плавать _______________

__________________________________________________________________

ж) лодочной станции ___________________________________________

7. Состояние и количество причальных сооружений _______________

__________________________________________________________________

8. Состояние    и    количество   прогулочных   лодок   (водных

велосипедов) _____________________________________________________

9. Наличие и состояние сооружений для водно - технических видов

спорта (виндсерфинга, водных лыж и пр.) __________________________

__________________________________________________________________

10. Обозначение границ заплыва ________________________________

__________________________________________________________________

IV. Организация работы объекта

1. Наличие и состояние информационных табло,  стендов, аншлагов

и транспарантов __________________________________________________

2. Наличие и состояние пункта радиовещания ____________________

__________________________________________________________________

3. Патрулирование акватории ___________________________________

4. Наличие, состояние и укомплектованность постов:

- ведомственного спасательного ________________________________

- охраны общественного порядка ________________________________

5. Наличие медицинского пункта площадью _______________________

5.1. Наличие обозначения медицинского пункта  и  указателей  на

территории _______________________________________________________

5.2. Состояние   помещений   медицинского    пункта,    наличие

электрического   освещения,   водопровода,   туалета,   городского

телефона _________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.3. Наличие   обозначенного   места    парковки    санитарного

транспорта _______________________________________________________

6. Наличие  и   состояние   системы   коммуникаций   энерго-  и

водоснабжения   (тип,  время  прокладки,  пропускная  способность,

допустимая  нагрузка,  периодичность  проверки,   профилактических

мероприятий и прочее) ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Водоснабжение:

- для хозяйственных и технических целей _______________________

__________________________________________________________________

- питьевое ____________________________________________________

8. Наличие   и  состояние  санитарно  -  технических  помещений

(душевых, туалетов и пр.) ________________________________________

__________________________________________________________________

8. Наличие и состояние пунктов общественного питания:

- стационарных ________________________________________________

- выездной и выносной торговли ________________________________

V. Системы безопасности объекта

1. Очистка дна и водной поверхности от посторонних предметов  и

мусора (прилагаются акты водолазного обследования и очистки) _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Обеспечение   надежности   водоподпорных   и    водосбросных

сооружений (наличие декларации надежности для плотин высотой более

10 м, актов обследования - для остальных) ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Недопущение   аварийных  сбросов,  мойки  машин  в  пределах

акватории и санитарной зоны (15 м) _______________________________

__________________________________________________________________

4. Уборка санитарной (15-метровой) зоны за пределами объекта __

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Наличие  планов мероприятий по поддержанию состояния объекта

на   уровне   требований   санитарно   -   эпидемиологического   и

экологического контроля __________________________________________

__________________________________________________________________

6. Наличие плана эвакуации людей при возникновении чрезвычайных

ситуаций под воздействием стихийных,  техногенных и иных  факторов

__________________________________________________________________

VI. Дополнительные сведения

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Данные, приведенные в паспорте, верны:

Представитель владельца

______________________

(Ф.И.О.)

______________________

(должность)

______________________

(подпись)

М.П. "___" ________ 2000 г.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

А. ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ И СОСТАВА

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

| Дата | N прото- колов | Заключение | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Владельца (пользователя) | ЦГСЭН |

Б. О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

| Дата | N актов осмотра | Заключение о состоянии сооружений | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Владельца (пользователя) | ГУП "Мосво- досток" или ФГУП, Управление канала им. Москвы |

В. О ПРОВЕДЕНИИ ВОДОЛАЗНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

| Дата | N актов обсле- дова- ния | Заключение о состоянии дна | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Владельца (пользователя) | МГПСС |

Г. О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

ТЕРРИТОРИИ И АКВАТОРИИ

| Дата | N актов осмотра | Заключение о состоянии объекта | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Владельца (пользователя) | ГИМС г. Москвы |

Д. О ВЫДАЧЕ (ИЗЪЯТИИ) РАЗРЕШЕНИЯ

НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА

| Разрешение выдано | Заключение комиссии | ГИМС г. Москвы |
| --- | --- | --- |
|  | центра Санэпи- демнадзора админ. округа | Пожарного над- зора админист. округа | Админист. округ |  |
| N разрешения |  |  |  |  |
| Дата выдачи |  |  |  |  |
| Заключение |  |  |  |  |

Е. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ

| Дата внесения изменения | Содержание изменения | Изменения подтверждаем |
| --- | --- | --- |
|  |  | Представи- тель вла- дельца | Представи- тель пре- фектуры |